ÚZEMNÍ PLÁN NEMOJOVA

# návrh

# TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJOVA

Zadavatel:                                                       Obec Nemojov

Pořizovatel:                                                    Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Projektant:                                                      Ing. arch. Karel Novotný

Brožíkova 1684

500 12 Hradec Králové

IČO: 44385803

Číslo autorizace: ČKA 2039

Tel.: 604 566 916, 495 265 812

E-mail: arch.k.novotny@seznam.cz

Digitální zpracování:                                     G PLUS, s.r.o., Pardubice

Obsah

###### Textová část územního plánu obsahuje:

- Vymezení zastavěného území

- Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývaní nerostů

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

- Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

1. Vymezení zastavěného území

Územní plán Nemojova vymezuje zastavěné území v katastrálních územích Dolní Nemojov, Horní Nemojov, Nový Nemojov a Starobucké Debrné. Hranice zastavěného území je v územním plánu vymezena v grafických přílohách v měřítku 1:5000. Při stanovení zastavěného území se vycházelo z hranice intravilánu, stanovené v roce 1966. Hranice zastavěného území je vymezena ve stavu k 31.5.2007.

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Územní plán Nemojova zachovává původní, historicky založenou koncepci rozvoje obce, navazuje na historický vývoj obce, navrhuje vyvážený rozvoj a ochranu civilizačních, kulturních i přírodních složek území obce.

V území řešeném územním plánem Nemojova se nenalézají objekty, podléhající památkové ochraně. Území obce je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy.

2.2 Hlavní cíle rozvoje

Územní plán Nemojov vytváří podmínky pro dlouhodobou stabilizaci počtu trvale bydlícího obyvatelstva, řeší vyvážený rozvoj funkčních složek osídlení. Upevňuje ochranu přírodních hodnot území a umožňuje svým řešením i zkvalitnění té části krajiny, která slouží k produkci zemědělských plodin.

2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Hlavní cíle ochrany  a rozvoje hodnot jsou v souladu s cílem pořízení územního plánu - je třeba vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Obecně je cílem řešení územního plánování zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

3.1 Návrh členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití včetně podmínek pro využití těchto ploch a koridorů

Pro potřebu územně plánovací dokumentace je celé území obce rozčleněno na následující plochy s rozdílným způsobem využití:

3.1.1 Přehled ploch s rozdílným způsobem využití:

- Plochy smíšené obytné – venkovské

- Plochy rekreace – rodinná rekreace

- Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

- Plochy občanského vybavení – komerční zařízení

- Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

- Plochy občanského vybavení - hřbitov

- Plochy veřejných prostranství

- Plochy zemědělství – plochy trvale zatravněné

- Plochy vodní a vodohospodářské

- Plochy lesní

- Plochy technické infrastruktury

- Plochy dopravní infrastruktury

Územní plán Nemojova respektuje historický vývoj obce, rozvíjí stávající koncepci zejména návrhem nových ploch smíšeného obytného území a ploch technické infrastruktury. ÚP zachovává stávající systém sídelní zeleně, další plochy sídelní zeleně nenavrhuje. Územní plán Nemojova neřeší návrh ploch přestavby. Plochy s rozdílným způsoben využití území jsou v grafické části územního plánu pokryty souvisle barvou, ke každé funkční ploše je přiřazena určitá barva. Navržené lokality určené pro rozvoj obce jsou v grafické části územního plánu vyznačeny odlišným způsobem ve stejné barvě. Lokality určené pro rozvoj obce jsou označeny čísly. Souhrnný přehled zastavitelných ploch vyplývá z tabulky Přehled a charakteristika navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití.

Územní plán Nemojova navrhuje celkem zábor zemědělského půdního fondu na 69,35 ha, z toho 51,11 ha uvnitř zastavěného území obce a 18,24 ha vně zastavěného území.

3.1.2 Plochy smíšené obytné - venkovské

Jsou v územním plánu vymezeny jako stávající i navržené, jsou nejběžnější funkční plochou zastavěného území a zastavitelných ploch. Tyto plochy jsou určeny zejména pro bydlení v rodinných domech, které svým umístěním na pozemku,  hmotou, dispozicí a použitými materiály budou respektovat skutečnost, že jsou umísťovány do hodnotného krajinného venkovského prostředí. Tato funkční plocha je navrhována v lokalitách č. 1 - 45. Územní plán navrhuje tyto základní regulační zásady pro zástavbu funkční plochy „Plochy smíšené obytné – venkovské“:

- minimální velikost stavebních pozemků 1300 m²

- stavby pro bydlení budou navrhované jako izolované, o jednom nadzemním podlaží s možností obytného podkroví

- půdorys objektů se doporučuje řešit jako výrazně obdélnou dispozici

- zastřešení staveb se doporučuje řešit sedlovými střechami, sklon střešních rovin minimálně 35º

3.1.3 Plochy rekreace – rodinná rekreace

Jsou v ÚP Nemojov vymezené ve stávajícím rozsahu v okrajových částech řešeného území. Územní plán nenavrhuje plošný rozvoj této funkce, plochy rekreačního bydlení jsou tvořeny pozemky s rekreačními chatami pro rodinnou rekreaci.

3.1.4 Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb vybavenosti veřejné infrastruktury obce, kterými jsou stavby pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. Tyto plochy jsou v územním plánu vymezené jako stávající. Obec nepožaduje návrh rozvoje této funkční plochy.

3.1.5 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení

Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. Jedná se o návrh plochy č.48.

3.1.6 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Tyto plochy jsou představovány stávajícím areálem hřiště v území severně od centra obce. V návaznosti na stávající hřiště je vymezena plocha č. 47 pro jeho rozšíření v k. ú. Dolní Nemojov. Ve Starobuckém Debrném je pro rozvoj této funkce vymezena plocha ještě č. 46. Jsou určeny pro zařízení pro sport a aktivní rekreaci.

3.1.7 Plochy občanského vybavení – plochy hřbitova

Územní plán respektuje a vymezuje ve stávajícím rozsahu plochu hřbitova na západním okraji obce.

3.1.8 Plochy veřejných prostranství

Jsou představovány zejména kvalitními plochami vzrostlé zeleně v obci. Stávající plochy této funkční plochy jsou uvnitř zastavěného území a jsou situované v centru obce.

###### 3.1.9 Plochy zemědělské – trvale zatravněné plochy

Jedná se o plochy, které nebyly zahrnuty do některé z výše uvedených funkčních ploch, zejména do ploch venkovských obytných. Nejsou určeny ke stavebnímu využití.

Tyto plochy plní funkci doprovodných ploch plochám obytným, plochám dopravy, plní funkci izolační zeleně v okolí dopravních tras a ploch technické vybavenosti. Největší podíl této funkční plochy tvoří louky, pastviny a zahrady.

3.1.10 Plochy vodní a vodohospodářské

V územním plánu jsou zobrazeny vodní toky a plochy ve stávající podobě. Územní plán neřeší výstavbu nových vodních ploch.

###### 3.1.11 Plochy lesní

Převažují ve všech částech území obce, plochy lesní jsou z hlediska členění na funkční plochy ÚP Nemojova jednoznačně převažující funkční plochou. ÚP neřeší návrh nových ploch určených k plnění funkcí lesa, není navržen ani jejich zábor. V ÚP Nemojova je v grafické části ÚP zakresleno ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků lesa s tím, že na vymezených pozemcích, navržených územním plánem pro rozvoj obce, zasahujících do tohoto pásma bude zásah do ochranného pásma lesa projednán s orgánem státní správy lesů jednotlivě v územním a stavebním řízení pro konkrétní stavbu. U staveb do 50 m od lesních pozemků bude ke stavbě nutný dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlas orgánu státní správy lesů. Tím je příslušný Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, kterému je nutno předložit žádost se zákresem stavby na pozemkové mapě a stanovisko vlastníka lesního pozemku do 50 m od stavby. V této lokalitě se vzhledem k průměrné výšce dospělého porostu bude požadovat dodržení minimální vzdálenosti 25 m od okraje lesních pozemků a případné oplocení jednotlivých stavebních pozemků bude provedeno v minimální vzdálenosti 3 m od okraje lesních pozemků.

3.1.12 Plochy technické infrastruktury

Jsou v územním plánu řešeny pouze jako navrhované. Jedná se o návrh umístění technické vybavenosti – čistírny odpadních vod v jižní části obce, jedná se o lokalitu č.49.

3.1.13 Plochy dopravní infrastruktury – silnice 2. a 3. třídy, místní a účelové komunikace, cyklotrasy

Na území obce se uplatňují a v ÚP jsou zobrazeny plochy silniční dopravy – silnice 2. a 3. třídy, místní a účelové komunikace. Územní plán neřeší změny v základní dopravní síti silnic 2. a 3. třídy. Na území obce jsou značené cyklistické trasy, v obci Nemojov nejsou samostatné cyklistické komunikace.

3.2 Přehled a charakteristika navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití:

|  | navržené funkční využití | původní funkční využití* | výměra v ZÚ ** | výměra mimo ZÚ ** | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚP Nemojova: |
| 1 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP |  | 0,24 |  |
| 2 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,44 |  |  |
| 3 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP, orná půda | 0,65 |  |  |
| 4 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,71 |  |  |
| 5 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,09 |  |  |
| 6 | plochy smíšené obytné-venkovské | orná půda | 0,40 |  |  |
| 7 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,09 |  |  |
| 8 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP, orná půda | 0,35 | 3,15 |  |
| 9 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP, orná půda | 3,40 |  |  |
| 10 | plochy smíšené obytné-venkovské | orná půda | 1,90 |  |  |
| 11 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,27 |  |  |
| 12 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,54 |  |  |
| 13 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,18 |  |  |
| 14 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP, orná půda | 3,92 |  |  |
| 15 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,11 |  |  |
| 16 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP |  | 0,46 |  |
| 17 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,06 |  |  |
| 18 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,05 | 5,10 |  |
| 19 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,22 |  |  |
| 20 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,24 |  |  |
| 21 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 3,63 |  |  |
| 22 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 2,80 |  |  |
| 23 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,22 |  |  |
| 24 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,21 |  |  |
| 25 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 4,30 |  |  |
| 26 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,09 |  |  |
| 27 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,81 |  |  |
| 28 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 2,27 |  |  |
| 29 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,30 |  |  |
| 30 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,55 |  |  |
| 31 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 1,07 |  |  |
| 32 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,55 |  |  |
| 33 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP |  | 1,45 |  |
| 34 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 2,23 |  |  |
| 35 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP |  | 0,62 |  |
| 36 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,75 |  |  |
| 37 | plochy smíšené obytné-venkovské | orná půda | 1,14 |  |  |
| 38 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,18 |  |  |
| 39 | plochy smíšené obytné-venkovské | orná půda | 3,10 |  |  |
| 40 | plochy smíšené obytné-venkovské | orná půda | 0,32 |  |  |
| 41 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,62 |  |  |
| 42 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP, orná půda | 0,88 |  |  |
| 43 | plochy smíšené obytné-venkovské | orná půda |  | 1,62 |  |
| 44 | plochy smíšené obytné-venkovské | orná půda | 0,90 |  |  |
| 45 | plochy smíšené obytné-venkovské | TTP | 0,06 |  |  |
| 46 | plochy občan. vybavení-sport | TTP | 0,34 |  |  |
| 47 | plochy občan. vybavení-sport | TTP | 0,12 |  |  |
| 48 | plochy občan. vybavení-komerční | TTP | 1,05 |  |  |
| 49 | plochy technické infrastruktury | orná půda |  | 5,52 |  |
| 50 | plochy dopravní infrastruktury | orná půda |  | 0,08 |  |

Poznámka:

- výměry ploch jsou uvedeny v hektarech

- číselné značení lokalit navazuje na značení lokalit v tabulkové a grafické části ZPF

• původní funkční využití odpovídá stavu dle katastru nemovitostí v době zpracování  ÚP

**   ZÚ = zastavěné území

TTP = trvale travní porost

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

4.1. Dopravní infrastruktura

4.1.1 Návrh koncepce dopravy

Základní koncepce silniční dopravy na území obce Nemojov zůstává zachována bez změn. Síť silnic 2. a 3. třídy se návrhem územního plánu nemění. Na území obce jsou silnice II/299 Choustníkovo Hradiště – Debrné a III/29931 Kocléřov – Horní Nemojov. Územní plán řeší návrh účelové komunikace k lokalitě č.49 pro situování čistírny odpadních vod v rámci plochy technické infrastruktury.

Na územní obce Nemojov není železniční ani letecká doprava. V řešeném území probíhá cyklistická doprava na všech silnicích i místních komunikacích. Samostatné cyklistické stezky v řešeném území nejsou.

Celé území obce je zasaženo ochranným pásmem letiště Dvůr Králové nad Labem.

4.2 Technická infrastruktura

4.2.1 Elektrorozvody

Územní plán Nemojova nenavrhuje změny ve schválené stávající energetické koncepci. Obec Nemojov je zásobována elektrickou energií z nadzemního vedení systémem 35 kV  z vedení VN 381, výkonově orientovaného na transformovnu TR 110/35 kV Lipnice s možností zásobování  v případě mimořádné situace z propojené soustavy systému 35 kV. Stávající VN rozvod řešeného území tvoří odbočky z výše uvedeného vedení VN 381. Pro určení způsobu zásobování elektrickou energií je  rozhodujícím faktorem  způsob vytápění. Vzhledem k tomu, že řešené území není plynofikováno, předpokládá se vyšší uplatnění elektrického vytápění v rozsahu do 50 % navrhované výstavby RD. Vzhledem k tomu, že navrhovaná výstavba se dotýká stávajícího nadzemního rozvodu VN v celém rozsahu řešeného území, jsou u některých lokalit z důvodu uvolnění zájmového prostoru k výstavbě a provozní přístupnosti k vedení VN, navrženy úpravy stávajících tras nadzemních vedení VN. Předložený návrh dotýká se v jižní části obce přípojek VN k  stanicím č.1141 a 1128. Ve střední části obce trasy VN přípojky k stanici č.323. Navrhované přeložky vedení VN s ohledem na výše uvedené požadavky, budou situovány do volného prostoru při komunikaci (středový zelený pas). Upřesnění určí podrobný územní plán. V severní části obce prochází část přívodního vedení VN k stanici č.970 zájmovým prostorem výstavby. Vzhledem k tomu, že současná i navrhovaná zástavba neumožňují provést přeložku nadzemního vedení, navrhuje se nahradit stávající stožárovou TS 970 kabelovou stanicí 35/0,4 kV do 63 kVA. Napojení na systém VN řešit zemním kabelovým vedením s přechodem do nadzemního vedení mimo zájmový prostor výstavby.

Pro stanovení výhledového příkonu k roku 2020, je u RD s el. vytápěním uvažován příkon ve výši 15 kW/RD, při vzájemné soudobosti odběru 0,9.  U nové výstavby je vzata pro výhledový běžný provoz elektrifikace RD ve stupni „B“ dle ČSN 332130 ve výši 11 kW/RD při vzájemné soudobosti odběrů 0,6.

Ochranná pásma elektrizační soustavy:

Dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění s platností od 1.1.2001, §46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 Sb. a zákona č. 222/1994 Sb, §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma:

| Zařízení | Dle zákona č. 79/1957 Sb. | Dle zákona č. 222/1994 Sb. | Dle zákona č.458/2000 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |
| nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| podzemní kabelové vedení do 110 kV,vč. měřící a zabezpečovací techniky | 1 | 1 | 1 |
| elektrické stanice | 30 | 20 | - |
| stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV | 10 | 7 | 7 |

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. Vzhledem k tomu, že zák. č. 222/1994 Sb. zahrnoval  pojem elektrické stanice, jako všeobecný, nebylo ochranné pásmo děleno dle provozního napětí, proto se jeho vymezení vztahovalo pro napětí od VN až po VVN.

4.2.2 Zásobování plynem

Obec není plynofikována, není zpracována ani žádná dokumentace pro plynofikaci.

4.2.3 Zásobování vodou

Současný stav:

Obec Nemojov má veřejný vodovod, ze kterého je zásobována zástavba a obyvatelstvo obce. Podle výškového osazení vodojemů je vodovodní síť v obci rozdělena na dvě tlaková pásma: Horní a Dolní tlakové pásmo.

Zdrojem pitné vody pro obec je prameniště Černý potok. Jedná se o tři kopané studny, vyhloubené v roce 1939. Zdroj byl v roce 1995 posílen o další pramen. Nyní má prameniště maximální vydatnost 3,5 l/s a průměrnou vydatnost 3,1 l/s. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje platným předpisům. Ze studní je voda svedena do jímky čerpací stanice Černý potok.

V čerpací stanici Černý potok je voda hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Z čerpací stanice je voda čerpána přívodním PVC řadem DN 80 do vodojemu Starobucké Debrné. K původnímu jednokomorovému vodojemu o objemu 50 m³ (453,0 m n. m.) byl v 80. letech přistaven dvoukomorový zemní vodojem o objemu 2x75 m³ (453,0 m n. m.) Z vodojemu Starobucké Debrné je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 150 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Horním tlakovém pásmu (Starobucké Debrné, Horní Nemojov). Řad prochází spotřebištěm až do vodojemu Nemojov. K původnímu zemnímu jednokomorovému vodojemu o objemu 30 m³ (408,5 m n. m.) byl v 80. letech přistavěn jednokomorový zemní vodojem 50 m³ (408,5 m n. m.). Vodojem v podstatě funguje jako přerušovací komora tlaku. Z vodojemu Nemojov je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Dolním tlakovém pásmu (zbytek Nemojova v jižní části území obce).

Systém zásobování vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vzhledem ke stáří vodovodních rozvodů (z roku 1935) bude nutno zahájit postupnou rekonstrukci vodovodu. Vodovodní síť lze rozšiřovat i do oblastí, určených územním plánem pro rozvoj obce. Při stavbě kanalizace je třeba řešit i rekonstrukci části vodovodní sítě. Jedná se o úseky, kde je souběh kanalizace a vodovodu v místních komunikacích. Jedná se o poddimenzované řady většinou profilu 50 – 60 mm nebo poruchové řady profilu DN 80 a 100 mm.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Obec Nemojov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování (15 l/s) bude řešeno jejím dovozem:

• v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Bílá Třemešná.

• v případě havárie, postihující rozsáhlejší území, bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna u mléčné farmy na katastru obce Choustníkovo Hradiště.

###### 4.2.4 Kanalizace a ČOV

Obec Nemojov nemá v současné době vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace, pouze v severní části obce je vybudováno několik sběračů dešťové kanalizace, zaústěných do potoka.

Obec Nemojov má zpracovaný generel, ve kterém je ve výhledu navrženo vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci. Předpokládá se, že potrubí bude navrženo v profilech 250 – 300 mm z plastů. V komunikacích bude navrženo potrubí buď PVC KG SN 8 nebo potrubí JUMBO a to podle přípustného zatížení komunikace.  Kanalizací by byly splaškové vody odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod, umístěnou pod obcí. Obecní čistírna odpadních vod je navržena s ohledem k poloze obce v CHOPAV Východočeská křída a PHO IIb. ČOV je navržena s ohledem na způsob převodu vyčištěných odpadních vod směrem do přehrady Les Království, neboť bezejmenná vodoteč má kolísavou, většinou nedostatečnou vydatnost.

Čistírna odpadních vod:

ČOV je navržena v jižní části k. ú. Dolní Nemojov, mimo ochranné pásmo lesa. Umístění ČOV umožní řešení celého základního kanalizačního systému jako gravitačního.

Obec Nemojov se nachází v PHO 2. stupně královédvorské synklinály. Podle zpracovaného návrhu pásem hygienické ochrany je PHO 2. st. děleno na 4 územní celky. Obec Nemojov v plném rozsahu spadá do územního celku I. Tento územní celek zahrnuje území s výchozy pískovců, které se vyznačují výbornou  puklino-průlinovou propustností. Tyto pískovce je nutné chránit jak v severním tak jižním křídle synklinály. Před zahájením projektových prací je nutné provést řádný geologický a hydrogeologický průzkum se stanovením podmínek pro realizaci ČOV tak, aby bylo vyhověno všem podmínkám pro zabezpečení ochrany podzemních vod při realizaci stavby i při jejím provozování. Kapacita ČOV bude řešena pro výhledový počet cca 600 obyvatel trvale bydlících a cca 160 rekreantů a 2 ubytovací zařízení s počtem 13 lůžek.

ČOV jako navržené umístění zdroje znečišťování ovzduší bude splňovat podmínky dané příslušnými ustanoveními zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy, týkající se předmětného stacionárního zdroje, dále musí splňovat podmínky nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí Královéhradeckého kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje.

Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodná vodoteč k vypouštění přečištěných odpadních vod a kdy hydrologický posudek neumožní vypouštění odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

###### Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle zákona   č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok:

do průměru 500 mm včetně - 1,5 m

nad průměr 500 mm   	  - 2,5 m

###### 4.2.5 Vsakování dešťových vod, meliorace

Obec se nalézá ve svažitém území se skalním nepropustným podložím. Kapitola 6 Textové části ÚP Nemojov upravuje míru zastavění pozemků, která podporuje míru vsakování dešťové vody na vlastním pozemku. Pro jímání dešťové vody se doporučuje na pozemku stavby realizovat jímku na dešťové vody pro potřebu zavlažování. Po realizaci obecní kanalizace zakončené obecní ČOV se doporučuje původní jímky na splaškové vody využít pro jímání dešťové vody pro potřebu zavlažování.

Velké plochy bývalé orné půdy, územním plánem často navržené k zastavění, jsou z části odvodněné systematickou trubkovou drenáží, která je v současné době ve vlastnictví majitelů půdy. Je třeba zachovat zejména systém hlavních melioračních svodnic v území jako součást odvodňovacího systému.

4.3 Občanské vybavení veřejné infrastruktury

ÚP Nemojova nenavrhuje změny v dosavadní koncepci občanského vybavení veřejné infrastruktury obce. Obec je vybavena základní vybaveností veřejné infrastruktury, která je situována převážně v centru obce.

4.4 Další občanské vybavení

ÚP Nemojova nenavrhuje změny v dosavadní základní koncepci tohoto občanského vybavení. V současné době jsou v obci základní zařízení komerčního občanského vybavení. ÚP navrhuje využití lokality č.48 severně od centra obce pro umístění občanského vybavení.

4.5 Veřejná prostranství

ÚP Nemojova nenavrhuje změny v dosavadní koncepci veřejných prostranství, která jsou situována v centru Nemojova. Obec nemá náves, jako centrum s veřejnými prostranstvími obce lze chápat prostor uprostřed obce na trase silnice II/299, kde je v okolí stávajícího parkoviště situováno několik staveb občanského vybavení.

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

5.1 Návrh uspořádání krajiny

Obec Nemojov leží v kvalitní podkrkonošské krajině s vysokou úrovní životního prostředí. Obec leží uprostřed rozsáhlého masivu lesa, zastavěné území tvoří pouze plochy bydlení a plochy občanského vybavení. Na tom nic nemění ani navrhovaná urbanistická koncepce. Územní plán vytváří podmínky zachování kvalitního krajinného, přírodního i životního prostředí obce Nemojova.

5.2 Návrh územního systému ekologické stability

V řešeném území se uplatňují prvky ÚSES lokálního, regionálního a nadregionálního významu. Vymezení ploch ÚSES je koordinováno s okresním generelem ÚSES a ÚTP nadregionálních a regionálních SES, s ÚPN VÚC Trutnovsko - Náchodsko a také s územními plány sousedních obcí. Do severní části území obce zasahuje plocha nadregionálního biocentra č. 45 Les Království, řeka Labe, tvořící západní a jižní hranici obce je nositelkou regionálního biokoridoru RK 740. Do severní části území obce zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K36.

5.3 Ochrana zemědělského půdního fondu

Na území obce Nemojov probíhá hospodaření na zemědělské půdě zejména na trvale zatravněných pozemcích. Ve všech 4 katastrech řešeného území bylo při stanovení hranice intravilánu v roce 1966 postupováno velmi velkoryse, díky tomu naprostá většina navrhovaných ploch změn funkčního využití leží uvnitř zastavěného území. Vyplývá to i z tabulky o přehledu pozemků, navrhovaných k odnětí ze ZPF. V ÚP jsou přednostně navrženy pro stavební využití dosud volné plochy uvnitř zastavěného území obce, stávající proluky a pozemky navazující na stávající zástavbu.        Územní plán obsahuje textovou, tabulkovou i grafickou přílohu ZPF ve které jsou zábory půdy zdůvodněny a vyhodnoceny. V grafické příloze ZPF jsou vyznačeny třídy ochrany ZPF dle BPEJ. Ke stavebnímu využití je navržena i nezemědělská půda, proluky a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území, je respektována kvalita půdy. V ÚP je navrženo z hlediska ochrany ZPF nejvhodnější řešení. ÚP Nemojova navrhuje celkem zábor zemědělského půdního fondu na 69,35 ha, z toho 51,11 ha uvnitř zastavěného území obce a 18,24 ha vně zastavěného území.

5.4 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Zábory lesních pozemků pro jiné funkční využití nejsou navrhovány.

5.5 Protierozní opatření

Svažité pozemky, ohrožené vodní erozí jsou zalesněné nebo trvale zatravněné.

5.6 Protipovodňová opatření

Na území obce není stanovené záplavové území, území obce není ohroženo záplavami.

5.7 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

Na území obce jsou plochy lesa dominantní, jsou ekologicky nejstabilnější částí řešeného území. I z tohoto důvodu je na lesních plochách veden nadregionální, regionální i lokální ÚSES.

5.8 Koncepce rekreačního využívání krajiny

Na území obce jsou pouze stavby pro rodinnou rekreaci a to v rámci funkční plochy „Plochy rekreace – rodinná rekreace“. Koncepce rekreačního využívání krajiny souvisí i s pěší a cyklistickou turistikou. Samostatné cykloturistické stezky v obci nejsou.

5.9 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pro jeho technické zajištění

Na území obce Nemojov tyto plochy nejsou.

5.10 Sesuvná území

Na území obce je registrováno potenciální sesuvné území v okrajové části při jihozápadní hranici obce. Jedná se o území nad vodní plochou přehrady Les Království.

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

### V grafické části územního plánuje je rozlišeno, zda se jedná o plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití) a plochy změn (je navržena budoucí změna využití). Na území obce jsou následující plochy s rozdílným způsobem využití, které pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území:

### 6.1 Plochy smíšené obytné - venkovské

Jsou určeny zejména pro umísťování staveb pro bydlení - rodinných domů s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Funkčnost plochy je podmiňována tolerancí průvodních jevů provozovaných činností. Stavby pro bydlení budou navrženy tak, aby nebylo třeba provádět dodatečná opatření k odstranění škodlivých vlivů ze silničního provozu na silnicích 2. a 3. třídy. V případě nově navrhovaných staveb je regulována výška staveb nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby pro  bydlení – rodinné domy

Přípustné:

- pozemky veřejných prostranství

- stavby ubytovacích zařízení

- stavby občanského vybavení

- stavby pro podnikání – nerušící výroba a služby

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb

Podmínky prostorového uspořádání:

- pro plochy s převažujícím účelem využití a přípustným využitím kromě pozemků veřejných prostranství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury je při novém dělení pozemků stanovena minimální výměra pozemku 1300 m² a koeficient míry využití území 0,3

- doporučená výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

- stavby pro bydlení se doporučuje navrhovat jako izolované

- půdorys objektů se doporučuje řešit jako výrazně obdélnou dispozici

- zastřešení staveb se doporučuje řešit sedlovými příp. polovalbovými střechami, sklon střešních rovin 35º - 45º

- lokality situované v prolukách budou posuzované individuálně

- přestavby domů budou posuzované rovněž individuálně

6.2 Plochy rekreace – rodinná rekreace

Je vymezena jako samostatná funkční plocha z důvodu zcela odlišného charakteru zástavby v této ploše, která je v ÚP Nemojov vymezena jako stávající.

Na pozemku staveb pro rodinnou rekreaci nebudou samostatné garáže a stavby hospodářského příslušenství. Vše je nutno začlenit do jednoho objektu. Tato funkční plocha je v ÚP vymezena ve stávajícím rozsahu.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby pro rodinnou rekreaci

Přípustné:

- rekreační louky

- zařízení občanského vybavení

- související dopravní a technická infrastruktura

Nepřípustné:

- samostatně stojící garáže

- stavby pro výrobu a skladování

- stavby pro zemědělství

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry využití území - 0,3 (míra zastavění území)

- výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

- stavby pro bydlení budou navrhované jako izolované, o jednom nadzemním podlaží s možností obytného podkroví

- půdorys objektů se doporučuje řešit jako výrazně obdélnou dispozici

- zastřešení staveb se doporučuje řešit sedlovými střechami, sklon střešních rovin minimálně 40º

6.3 Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

Jsou představovány plochami, na kterých převažují stavby a soubory staveb vybavenosti veřejné infrastruktury obce, kterými jsou stavby pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. V případě nově navrhovaných staveb je regulována výška staveb nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury

Přípustné:

- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby

- stavby pro kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb

- stavby pro bydlení

- stavby pro rekreaci

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry využití území – 0,8 (míra zastavění území)

- výšková hladina zástavby – max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

6.4 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení

Jsou určeny pro stavby občanského vybavení, zejména pro umísťování obchodních, správních, zdravotnických a kulturních staveb a zařízení, sloužících pro potřeby celé obce. V případě nově navrhovaných staveb je regulována výška staveb nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení komerčního charakteru

Přípustné:

- stavby pro obchodní prodej, stravování, služby

- stavby pro shromažďování většího počtu osob

- stavby pro ubytování

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb

- stavby pro rodinnou rekreaci

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry využití území – 0,4 (míra zastavění území)

- výšková hladina zástavby – max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví

6.5 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Jsou určeny pro umísťování staveb pro sport a aktivní rekreaci.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby občanského vybavení, určené pro sport a aktivní rekreační využití

Přípustné:

- sportovní zařízení sezónní  - nekrytá

- krytá zařízení, umožňující celoroční provoz

- sociální zařízení, šatny, klubovny sloužící této funkční ploše

- stavby pro přechodné ubytování sportovců

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb

- stavby pro bydlení

- stavby pro rekreaci

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry využití území – 0,7 (míra zastavění území)

- výšková hladina zástavby – 1 nadzemní podlaží nebo max. 7 m nad okolní upravený terén

6.6 Plochy občanského vybavení – plochy hřbitova

Převažující účel využití (hlavní využití):

- specifické pietní území, určené pro ukládání ostatků zesnulých

Přípustné:

- zřizování hrobů, hrobek, urnových polí, kolumbárií, rozptylových louček

- výstavba církevních staveb

- vybavenost pro technickou obsluhu hřbitova

Nepřípustné:

- vedení inženýrských sítí – nadzemních i podzemních

- realizace staveb pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a zemědělství

6.7 Plochy veřejných prostranství

Vymezují volné, veřejně přístupné plochy s převážně nestavebním využitím. Plochy veřejných prostranství zahrnují pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejného prostranství.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- plochy zeleně s nestavebním využitím

Přípustné:

- trvale zatravněné plochy

- plochy parkových úprav

- pěší komunikace

- plochy s pomníky, památníky, uměleckými díly

- stavby související dopravní infrastruktury

- stavby související technické infrastruktury

Nepřípustné:

- stavby pro rekreaci

- stavby pro bydlení

- zemědělské stavby

- stavby pro výrobu a skladování

6.8 Plochy zemědělství – plochy trvale zatravněné

Jsou určeny pro zemědělské hospodaření na trvale zatravněné půdě.  Pozemky ve volné krajině, tj. plochy v území mimo zastavěné území a zastavitelné plochy nebudou oplocovány s výjimkou ploch určených pro funkci zahrad a sadů a pastvin určených pro chov dobytka nebo farmové chovy, provozované v souladu s platnými zákony.

Jedná se i o plochy zeleně plnící doprovodnou funkci plochám obytným, dopravním plochám, funkci izolační zeleně areálů technické vybavenosti, výroby, dopravních tras. Zeleň je v tomto případě prvkem mírnícím negativní vlivy od provozu na výše uvedených plochách.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- louky, zahrady, sady, trvale zatravněné plochy, pastviny

Přípustné:

- zemědělské obhospodařování

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability

- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF

Podmíněně přípustné:

- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav

- zalesnění pozemků

V obou výše uvedených případech je stanovena následující podmínka: vynětí ze ZPF může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takové souhlasy nemusí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech.

Nepřípustné:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadu

6.9 Plochy vodní a vodohospodářské

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry, b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry, c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, jsou i vodní toky, rybníky a břehové porosty významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním. Jako limity jsou VKP definovány dle § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

„Významné krajinné prky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.“ Případné zásahy do VKP je třeba omezit na nejnutnější míru.

Pro zástavbu záplavového území je nutný souhlas správce toku a vodoprávního úřadu s tím, že záplavový průtočný profil bude snížen na minimální možnou míru. Nově navrhovanou zástavbu je třeba koncipovat tak, aby celkový odtok z řešeného území byl zachován jako před zamýšlenou investicí.

Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží – dle ČSN 736639.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- vodní toky a vodní plochy

Přípustné:

- stavby související s úpravou a regulací – hráze, jezy, úpravy břehů

- mosty

- křížení inženýrskými sítěmi

- zřizování vodních toků a ploch

Nepřípustné:

- zatrubení vodních toků

- umístění staveb pro bydlení, občanské vybavení, zemědělských staveb, staveb

pro výrobu a skladování

6.10 Plochy lesní

Tato plocha je vymezena pro lesnické hospodaření v lesích. Slouží pro pěstování dřevin v porostních skupinách. Ve veřejném zájmu jsou mimoprodukční funkce lesa (vodohospodářská, půdoochranná, ekostabilizační atd.). Žádoucí je alespoň 30 % podíl zastoupení přirozené dřevinné skladby. Vliv lesů na krajinu a na obytné prostředí je s ohledem na řadu mimoprodukčních funkcí jednoznačně pozitivní. Ochranné pásmo lesa vymezené zákonem je 50 m. Oplocovat lesní pozemky je možné jen v případě oplocení lesních školek, obor a ochrany porostů před zvěří. Oplocením nesmí být v žádném případě narušena propustnost biokoridorů a funkce biocenter ÚSES nebo snížen či změněn krajinný ráz.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

Přípustné:

- zakládání a pěstění porostů

- těžba dřeva

- odvodňování pozemků

- lesnické a účelové komunikace, které nevyžadují odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa

- cyklotrasy a lyžařské běžecké trasy s konkrétním umístěním na lesních cestách

- inženýrské sítě, prokáže-li investor, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru jiným způsobem

Nepřípustné:

- výstavba  objektů příslušných do ploch současně zastavěného a zastavitelného území

- plošné skladování materiálu a techniky

- ukládání odpadu a deponie zeminy

6.11 Plochy technické infrastruktury

Jsou určeny pro situování staveb, souvisejících s technickým vybavením obce.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- stavby a vedení technické infrastruktury

Přípustné:

- stavby a vedení nadzemních a podzemních inženýrských sítí

- stavby související dopravní infrastruktury

Nepřípustné:

- stavby pro bydlení

- stavby občanského vybavení

- stavby pro rekreaci

- stavby pro shromažďování většího počtu osob

- zemědělské stavby

- stavby pro výrobu a skladování

6.12 Plochy dopravní infrastruktury – silnice 2. a 3. třídy, místní a účelové komunikace, cyklotrasy

Místní komunikace

Dopravní sítě musí zabezpečovat požadavky na plynulou přepravu v každé etapě rozvoje sídla. Základní funkční poslání jednotlivých tras se nesmí trvale změnit řízením silničního provozu.

Šířkové poměry a rozhledy v křižovatkách na místních komunikacích dle požadavků norem ČSN 736110 Projektování místních komunikací a 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích.

Počet jednotlivých hospodářských sjezdů na silnice bude omezen jejich slučováním.

Statická doprava:

Dostatečné plochy pro parkování je nutno dimenzovat zejména u objektů občanského vybavení a u obytné výstavby.

Parkoviště musí být umístěno tak, aby vjezd na parkoviště, manévrování vozidel na parkovišti, parkování vozidel a odjezd vozidel z parkoviště nenarušoval plynulost silničního provozu.

Velikost stání a uspořádání odstavných ploch musí být v souladu s ustanoveními ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel pro motorovou dopravu.

Garáže se zřizují jako samostatné stavby nebo jako součást jiných staveb.

S ohledem na charakter zástavby by měly být preferovány garáže na vlastním pozemku.

Komunikace pro pěší:

Komunikace vyhrazené výlučně pro pěší se důsledně oddělují od vozovek. Při zanedbatelném provozu vozidel (obytné zóny) se může zřídit komunikace společná pro pěší a vozidla.

Chodníky je třeba budovat zejména při průtazích státních silnic.

Přechody pro chodce (a přístupy na autobusové zastávky) na místních komunikacích je nutno budovat bezbariérově (dle vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace).

Cyklistické komunikace:

Cyklistické pruhy (pásy) se navrhují pro jednosměrný nebo obousměrný provoz, dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Silniční ochranná pásma (podle zákona č.13/1997 Sb. v platném znění):

K ochraně  dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I., nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby.

Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočivky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku,

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy,

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

Prováděcí předpis vymezí pro účely tohoto zákona, co je souvisle zastavěným územím obce při určování silničního ochranného pásma.

Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, je pro případ povolování zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů.

Převažující účel využití (hlavní využití):

- silnice 2. a 3. třídy, místní a účelové komunikace

Přípustné:

-  parkoviště

-  autobusové zastávky

-  plochy cyklistické a pěší dopravy

-  sítě technického vybavení

Nepřípustné:

-  výstavba staveb pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, zemědělství,  výrobu a sklady

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, veřejně prospěšné stavby a opatření pro které lze uplatnit předkupní právo

7.1 Vybraná veřejná infrastruktura

Předmětem řešení ÚP Nemojov jsou následující veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury (veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nejsou navrhované):

1. Hlavní kanalizační stoky

2. Čistírna odpadních vod

3. Účelová komunikace k ČOV

Hlavní kanalizační stoky zasahují do následujících parcel: na k.ú. Starobucké Debrné: 278, 281, 261/2, na k.ú. Horní Nemojov: 140, 13/3, 8, 27, 28, 31, 511/2, 53/1, 512/2, 116, 132/1, 131/1, 129/1, 139, 1/1, na k.ú. Dolní Nemojov: 512/1, 511/1, 30, 502, 497, 26/6, 26/9, 505/1, 503/1, 141/17, 186/2, 218/2, 220/2, 151/6, 146, 242/1, 224/3, 225/1, 499, 238/1, 237, 498/4, 141/18, 212/4, 491/1, 494, 496, 323, 395, 493, 450/3, 450/2, 448/6, 448/7, 464, 460/1, 484/1, 485/2, 521, 484/2, na k.ú. Nový Nemojov: 121/1, 121/2, 121/3, 141/1, 46/2

Ćistírna odpadních vod je navržena na p. p. č. 460/1, 464 v k. ú. Dolní Nemojov

Účelová komunikace k ČOV je navržena na p. p. č. 460/1 v k.ú. Dolní Nemojov

7.2 Vybraná veřejně prospěšná opatření

ÚP Nemojov nenavrhuje veřejně prospěšná opatření.

7.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

V souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému musí ÚP řešit územní nároky, vyplývající z těchto právních předpisů.

Povinnosti obce:

- organizace přípravy obce na mimořádné události

- podíl na provádění záchranných a likvidačních prací s HZS

- varování, evakuace a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím

- hospodaření s materiálem civilní ochrany

- poskytování podkladů a informací HZS, potřebných ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu

- podíl na zajištění nouzového přežití obyvatel obce

- vedení evidence stálých a improvizovaných úkrytů a staveb dotčených požadavky civilní ochrany

- seznamování právnických a fyzických osob v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

- pořízení doložky CO.

###### Návrh řešení požadavků civilní ochrany

Obec Nemojov nepatří mezi útvary nacházející se v blízkosti stálého možného ohrožení. Z tohoto důvodu je nutno zabezpečit individuální a kolektivní ochranu obyvatelstva v tomto rozsahu:

A.	Individuální ochrana – zabezpečení skladových prostor pro uložení ochranných                          prostředků a ostatního materiálu CO dle místních podmínek

B.	Kolektivní ochrana – hlavní požadavek na zabezpečení všech kategorií ukrývaných (obyvatelstvo, žactvo, zaměstnanci) v protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí (PRU-BS) s ochranným koeficientem K minimálně 50.

K zabezpečení výše uvedeného je nezbytné upřednostňovat výstavbu objektů s podsklepením. Nejvýhodnější varianta je zcela zapuštěné podlaží případně podlaží s výškou podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu. U staveb určených k podnikání předkládat k posouzení a vyjádření projektovou dokumentaci k vydání stanoviska z hlediska CO. Po stránce hospodárnosti a v neposlední řadě i operativnosti při realizaci ukrytí jsou vhodnější úkryty s větší kapacitou, tzn. s větší plochou pro ukrývané.

###### Stavebně technické požadavky

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky CO se v případě obce Nemojov týkají staveb financovaných s využitím prostředků státního rozpočtu, staveb škol, školských zařízení, ubytoven a staveb pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty.

V Nemojově nejsou zařízení občanské vybavenosti, průmyslové a zemědělské výroby s takovou koncentrací obyvatel nebo zaměstnanců, aby bylo účelné budovat v obci stálý úkryt jako zcela zapuštěnou, dvouúčelovou stavbu.

V době míru je třeba provádět výběr vhodných prostor pro improvizované úkryty. Jsou vybírány stavby, které pro to mají vhodné konstrukční předpoklady (tloušťka stěn a stropů, popř. kleneb, způsob hygienického zabezpečení, množství otvorů v nosných stěnách, množství průchodů instalací, míra zapuštění pod terén, míra nutných stavebních úprav). Doporučená maximální kapacita je 50 ukrývaných osob, podlahová plocha 1,5 m2 na jednu ukrývanou osobu.

Pro úkryt se zpracovává Základní list úkrytu, který obsahuje postup prací upravující vybraný prostor na improvizovaný úkryt. Budování začíná po vyhlášení válečného stavu podle zpracovaných postupů do 5 dnů v předepsaných etapách.

###### Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu

Podle § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb. k přípravě a  provádění úkolů ochrany obyvatelstva je třeba v rámci ÚP reagovat na následující body vyhlášky:

- Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:

Obec leží ve značné nadmořské výšce (376 – 424 m n. m.). Obec není ohrožena záplavami ani průlomovou vlnou, vzniklou zvláštní povodní.

- Zóna havarijního plánování:

Obec není plynofikována. Není zde čerpací stanice pohonných hmot ani nádrže na propan-butan.

- Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události:

Pro potřebu budování improvizovaných úkrytů civilní ochrany jsou navrženy následující objekty:

  - budova hostince

  - budova základní školy

  - budova mateřské školky

- Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování:

Nemojov leží mimo zdroje možného ohrožení, mimo záplavové území i mimo území ohrožené průchodem průlomové vlny, nejsou zde dle informací obecního úřadu skladovány nebezpečné látky.

Obyvatelstvo obce může být ohroženo např. únikem nebezpečné látky z nákladu vozidla projíždějícího katastrem obce.

V případě nutnosti evakuace obyvatelstva je možno zorganizovat ubytování obyvatel v ubytovnách a hotelech v okolních městech a obcích. Využít lze i tělocvičny ZŠ a sokolovny v okolí.

Ve správním území obce NemojovH se nenalézají v současné době ubytovací zařízení, která lze využít pro ubytování postižených obyvatel. Významná lůžková kapacita je v cca 4 km vzdáleném Dvoře Králové nad Labem.

- Vytipovat plochy pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci:

Skladování tohoto materiálu je navrženo v budově obecního úřadu a v budově hostince.

- Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné a zastavitelné území:

V obci se nevyskytují nebezpečné látky v takové míře, že by bylo nutno          připravovat takovéto opatření.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události:

Tyto práce nemůže obec zajistit z vlastních zdrojů a vlastními silami. Předpokládá se povolání jednotky HZS, lze počítat se spoluúčastí místního Sboru dobrovolných hasičů.

- Ochrana před vlivy nebezpečných látek, skladovaných v území:

Na katastru obce nejsou skladovány nebezpečné látky.

- Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:

Zásobování vodou:

Obec Nemojov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování (15 l/s) bude řešeno jejím dovozem:

• v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Bílá Třemešná.

• v případě havárie, postihující rozsáhlejší území, bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna u mléčné farmy na katastru obce Choustníkovo Hradiště.

Zásobování elektrickou energií:

V obci nejsou taková zařízení, která by se neobešla bez elektrického proudu i v případě delšího výpadku. Jako náhradní zdroje elektrické energie lze využít dieselagregáty.

Opatření pro projektovou přípravu staveb:

Podmínky civilní ochrany nejsou zpracováním ÚP dotčeny. Budou respektovány další požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

S VUSS Pardubice  budou projednávány stavby nebytových objektů, vyšší než 30 m, vyzařující elektromagnetickou energii, dálková vedení VN a VVN, dálková kabelová vedení, změny využití území, nové trasy komunikací včetně přeložek a stavby, které se dotknou pozemků v majetku ČR – MO.

Silnice i místní komunikace budou dimenzovány a budovány s ohledem na potřeby příjezdu hasičské techniky v případě požáru.

Požární bezpečnost nových staveb, stavebních úprav a rekonstrukcí stávajících objektů bude řešena v souladu s požadavky vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, v návaznosti na normové požadavky (dodržení požadovaných odstupových vzdáleností, ochranných pásem atd.).

Pro jednotlivé objekty bude zajištěno dostatečné množství požární vody pro případ požárního zásahu dle normových požadavků v souladu s požadavky vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, (vodovody dimenzované pro potřebu požárního zásahu, osazení požárních hydrantů na vodovodní řady, čerpací stanoviště na vodním toku, stálá zásoba požární vody ve vodní nádrži atd.).

Objekty budou vybaveny nástupními plochami a přístupovými komunikacemi pro zásah požárních jednotek podle normových požadavků, bude zajištěn přístup na obestavěné pozemky podle § 22 odst.5 vyhl.MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

7.4 Plochy pro asanaci

ÚP Nemojov nenavrhuje plochy pro asanaci.

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona lze odejmout nebo omezit, jsou-li vydané územně plánovací dokumentací (§170 stavebního zákona).

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření má obec, která je vymezila v územním plánu, předkupní právo (§101 stavebního zákona).

8. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán Nemojova obsahuje textovou a grafickou část, odůvodnění Územního plánu Nemojova obsahuje rovněž textovou a grafickou část.

8.1 Územní plán Nemojova

- Textová část územního plánu

Grafická část obsahuje 5 výkresů v mapovém měřítku 1:5000, každý na jednom mapovém listu:

- Výkres základního členění území 1:5000

- Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1:5000

- Hlavní výkres – vodní hospodářství 1:5000

- Hlavní výkres – energetika 1:5000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000

8.2 Odůvodnění Územního plánu Nemojova

- Textová část odůvodnění územního plánu

Grafická část odůvodnění obsahuje přílohy na mapových podkladech v měřítku 1:5000 a 1:25000:

- Koordinační výkres 1:5000

- Výkres širších vztahů 1:25000

- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000