KANALIZAČNÍ ŘÁD

STOKOVÉ SÍTĚ OBCE NEMOJOV

(podle  zákona  č. 274/2001 Sb.,  o  vodovodech
a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu
a  prováděcí  vyhlášky  č. 428/2001 Sb.,  k  tomuto  zákonu)

# OBSAH

1.	Titulní list kanalizačního řádu

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

  - Cíle kanalizačního řádu

3.	Popis území

3.1.	Charakter lokality

3.2.	Odpadní vody

4.	Technický popis stokové sítě

4.1.	Popis a hydrotechnické údaje

  - Hydrologické údaje

5.	Údaje o čistírně odpadních vod

6.	Údaje o recipientu

7. 	Podmínky pro vypouštění odpadních vod do toku

8.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

9.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace

10.	Měření množství odpadních vod

11.	Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

12.      Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů

13. 	Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem

13.1.	Výčet a informace o sledovaných výustech

13.2.	Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

13.3.	Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV

14.	Aktualizace a revize kanalizačního řádu

## Příloha č. 1	Situace kanalizační sítě v obci Nemojov

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Nemojov zakončené čistírnou odpadních vod obce Nemojov.

Vlastník kanalizace		: Obec Nemojov

Identifikační číslo (IČ)	: 00278165

Sídlo				: Obec Nemojov

Nemojov 13

344 61  Nemojov u Dvora Králové nad Labem

Provozovatel kanalizace	: Obec Nemojov

Identifikační číslo (IČ)	: 00278165

Sídlo				: Obec Nemojov

Nemojov 13

344 61  Nemojov u Dvora Králové nad Labem

##### Zpracovatel kanalizačního řádu	:	Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 54

644 00  Brno

Datum zpracování			:	leden 2014

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační řád byl schválen podle §14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem

č. j. ..........................................	ze dne ................................

.....................................................

razítko a podpis

schvalujícího úřadu

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel)
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb..

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat.

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky a jímky nma vyvážení.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  stokové sítě obce Nemojov tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

V obci Nemojov je podle posledních oficiálních statistických údajů 680 trvale bydlících obyvatel, ze kterých je …. připojeno na stokovou síť obce.

Obec Nemojov leží 12 km severozápadně od Dvora Králové nad Labem v nadmořské výšce 330 - 445 m n.m. Obec se nachází na katastrálním území Dolní Nemojov, Horní Nemojov, Nový Nemojov a Starobucké Debrné. Splašková kanalizace spolu s čistírnou odpadních vod se nachází na katastrech Dolní Nemojov, Horní Nemojov a Starobucké Debrné.

Obec má základní technickou a občanskou vybavenost, restauraci, obchod, školu, základní školu, mateřskou školku, penzion a hasičskou zbrojnici.

V obci je vybudován vodovod, ze kterého jsou zásobeni  trvale i přechodně ubytovaní obyvatelé. Podle výškového osazení vodojemů je vodovodní síť v obci rozdělena na dvě tlaková pásma. Zdrojem pitné vody pro obec je prameniště Černý potok. Vodovod je v majetku a ve správě obce.

Obec má samostatný obecní úřad. Zástavbu v obci tvoří převážně rodinné domy typické pro tuto podhorskou oblast – samostatně stojící na větších pozemcích.  Počet rodinných domů v obci je 325, z toho …. je připojeno na stokovou síť obce. Obec není plynofikována, má vlastní vodovod, kanalizaci a ČOV. V obci se nacházejí rozvody NN a VN, převážně nadzemní a podzemní sdělovací vedení. Dále je v obci vybudováno veřejné osvětlení a místní rozhlas.

V obci je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce a ve správě obce. V současné době je na něj napojena většina obyvatel. Srážkové vody jsou odváděny dílčími kanalizačními stokami a příkopy.

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V Nemojově vznikají splaškové odpadní vody vnikající do kanalizace :

- v bytovém fondu (obyvatelstvo),

- při výrobní činnosti (drobná výroba)

- občanské vybavenosti

Odpadní vody z bytového fondu - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 863 obyvatel, bydlících trvale na území obce Nemojov a napojených přímo na stokovou síť. Počet rodinných domů v obci připojených na stokovou síť je 325.

Odpadní vody z výrobní činnosti - jsou dvojího druhu:

- vody splaškové (ze sociálních zařízení),

- vody technologické (z vlastního výrobního procesu).

Vzhledem k počtu zaměstnanců a jejich činnosti firmy ovlivňují produkci odpadních vod minimálně.

Odpadní vody z občanské vybavenosti – jsou vody převážně splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit v širším rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti hlavně ze sféry služeb, kde dochází v některých případech i k pravidelné produkci technologických odpadních vod ( kuchyně MŠ, veřejné stravování, atd.).

K občanské vybavenosti patří:

ZŠ a MŠ MUDr. Josefa Moravce, Nemojov 101, 544 61 Nemojov

Restaurace

Obchod

Vzhledem k dennímu množství a množství znečištění tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

Odpadní vody z jímek (svozové odpadní vody) – budou pravidelně min. 1x měsíčně, sváženy z RD nepřipojených na stokou sít obce. Objem svážených vod z jímek nepřesáhne objem 6 m3/týden. Svozové vody budou vypouštěny do stokové sítě v horní části obce (v revizní šachtě), v blízkosti obecního úřadu.

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

Veškeré odpadní vody z domácností, občanské vybavenosti a výrobní činnosti z odkanalizované části obce jsou gravitačně oddílnou splaškovou stokovou sítí odváděny na čistírnu odpadních vod. Celková délka stokové sítě je 4 706,5 m.

Místní část Dolní Nemojov bude odkanalizována v 1. etapě stokami A, A1,  A3, A3-1, A3-2, A3-2-2, A3-3, A3-5, A3-6, B, B1, B2. Část obce Horní Nemojov je odkanalizována stokou A-3. Napojení čistírny odpadních vod je realizováno stokou P. Kanalizace byla provedena z trub PP SN10 DN250.

ČOV je vybudována v místní části Dolní Nemojov, kam jsou svedeny veškeré splaškové odpadní vody z odkanalizovaných částí obce.

Pro čištění odpadních vod z obce Nemojov je vybudována mechanicko-biologická čistírna (aktivační čistírna odpadních vod s jemnobublinným provzdušováním a se simultánní nitrifikací).

Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny na stoky splaškové kanalizace novými kanalizačními přípojkami. Na stokách splaškové kanalizace jsou ve výškových a směrových lomech kanalizace umístěny revizní betonové prefabrikované šachty DN1000.

Kanalizační potrubí PP bylo uloženo na štěrkopískové lože tl. 0,10 m a obsypáno štěrkopískem do úrovně min. 10 cm nad hrdlo trouby

Na stokách byly ve výškových a směrových lomových bodech navrženy revizní šachty a to typové prefabrikované šachty kruhového průřezu, kdy spodní část je tvořena šachtovým dnem, nástupnice a žlab je z betonu. Na spodní část navazuje vstupní komín tvořený šachtovými skružemi, ukončený šachtovým kónusem. Vstup do šachet je umožněn šachtovými stupadly, pod poklopy jsou osazena kapsová stupadla. Šachty jsou opatřeny poklopy průměru 60 cm.

Přehled kanalizačních stok a kanalizačních šachet:

| Stoka | Profil (mm) | Délka (m) | Šachty (ks) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 250 | 720,6 | 21,0 |
| A1 | 250 | 313,9 | 9,0 |
| A3 | 250 | 1223,9 | 39,0 |
| A3-1 | 250 | 38,0 | 1,0 |
| A3-2 | 250 | 208,8 | 8,0 |
| A3-2-2 | 250 | 60,7 | 2,0 |
| A3-3 | 250 | 251,7 | 8,0 |
| A3-5 | 250 | 100,8 | 3,0 |
| A3-6 | 250 | 217,9 | 6,0 |
| B | 250 | 1089,7 | 34,0 |
| B1 | 250 | 241,5 | 10,0 |
| B2 | 250 | 165,4 | 4,0 |
| CELKEM |  | 4632,8 | 145,0 |
| Stoka | Profil (mm) | Délka (m) | Šachty (ks) |
| P | 250 | 73,7 | 2,0 |
| CELKEM |  | 73,7 | 2,0 |

Údaje o rozhodnutích o stavbě kanalizace a ČOV  :

- územní rozhodnutí vydané dne 7.1.2008 Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem pod č.j. VÚP/41710-07/5230-2007/kop

- stavební povolení vydané dne 10.10.2008 Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem pod č.j. OŽP/24039-08/3014-2008/ott

- povolení ke změně stavby vydané dne 26.01.2010 Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem pod č.j. OŽP/999-10/260-2010/ott

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ  ODPADNÍCH  VOD

Čistírna odpadních vod pro obec Nemojov ČOV je navržena v místní části Dolní Nemojov, kam jsou svedeny veškeré splaškové odpadní vody z ostatních  místních částí.

Pro čištění odpadních vod je vybudována mechanicko - biologická čistírna (aktivační čistírna odpadních vod s jemnobublinným provzdušováním a se simultánní nitrifikací).

Odpadní vody jsou hlavní stokou přivedeny na objekt česlí a odtud do biologické jednotky. Biologická jednotka je železobetonová nádrž kruhového půdorysu bez zastropení. Uvnitř železobetonové nádrže je centricky osazen dosazovací kužel, který vymezuje prostor dosazování a prostor aktivace. Nádrž je osazena pod upraveným terénem. Vnitřní průměr nádrže je 8,0 m a světlá výška 5,7 m. Jednotka je provzdušňována dmychadly umístěnými v provozní budově.

Provozní budova je jednopodlažní objekt, který slouží k  řízení chodu čistírny, umístění dmychadel, sociálního zařízení a jako úložný prostor. Jedná se o zděnou budovu s pultovou střechou a půdorysných rozměrů 6,8 x 4,8 m.

Součástí ČOV je kalojem o objemu 95 m3, ve kterém dochází ke stabilizaci kalu anaerobní cestou. Jedná se o monolitickou železobetonovou kruhovou nádrž vnitřního průměru 5,5 m a světlé výšky 4,5 m. Do kalojemu je přečerpáván kal z biologické jednotky. Odsazená voda ze dvou horizontů se vpouští zpět do biologické jednotky. Kalojem je promícháván vzduchem z dmychadel.

Trubní rozvody v areálu ČOV zajišťují propojení jednotlivých objektů ČOV a vyústění vyčištěné odpadní vody do recipientu. Jsou použity rozvody z potrubí PP DN 250 a PVC 150. Ve výškových a směrových lomech trubních rozvodů jsou osazeny typové prefabrikované šachty kruhového průřezu vyskládané z prefabrikovaných šachtových dílců. Součástí ČOV je měrný objekt, který je osazen na výtoku z ČOV.

Čistírna odpadních vod byla do provozu uvedena v roce 2013.  Kapacita ČOV je 650 EO.

Údaje o rozhodnutích o stavbě kanalizace a ČOV  :

- územní rozhodnutí vydané dne 7.1.2008 Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem pod č.j. VÚP/41710-07/5230-2007/kop

- stavební povolení vydané dne 10.10.2008 Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem pod č.j. OŽP/24039-08/3014-2008/ott

- povolení ke změně stavby vydané dne 26.01.2010 Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem pod č.j. OŽP/999-10/260-2010/ott

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Název recipientu	: bezejmenný levostranný přítok do nádrže            Les Království

Číslo hydrologického profilu	: 1-01-01-067

Správce toku				: Povodí Labe, s.p.

# 7. PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO TOKU

Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydal Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, č.j. OŽP/24039-08/3014-2008/ott dne 10.10. 2008.

Je vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových do vodního toku – bezejmenný levostranný přítok Labe :

Přípustné množství vypouštěných vod :

průměrné povolené Qp : 		0,9 l/s

maximální povolené Qmax : 	2,2 l/s

maximální měsíční povolené : 	2304 m3/měs

roční povolené Q roční: 		28 tis. m3/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští : 	12

počet dnů v roce, ve kterých se vypouští : 	365

Velikost zdroje znečištění v EO (1.etapa) :  495 EO

Přípustné znečištění vypouštěných odpadních vod v ukazatelích :

| Ukazatel | Koncentrační hodnoty | Množství vypouštěného znečištění t/rok |
| --- | --- | --- |
|  | „p“ (mg/l) | „m“ (mg/l) |  |
| BSK5 | 20 | 40 | 2,25 |
| CHSKCr | 90 | 120 | 7,5 |
| NL | 20 | 40 | 2,25 |

hodnota „p“ – přípustné koncentrace, které nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č.5 k NV č.61/203 Sb., v platném znění

hodnota „m“ – maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné

hodnota „průměr“ – aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod : ano

Počet kontrolních profilů : 1

Četnost měření množství (počet ročně) : 12

Způsob měření množství vody : na výtoku z ČOV – měrná šachta s Parshallovým žlabem

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod : ano

Počet kontrolních profilů : 1

Četnost sledování (počet ročně) : 4

Typ vzorků : A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min

# 8. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- Kyanidy.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek		  6. selen		11. cín		16. vanad

2. měď		  7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden	14. bor		19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

# 9. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody v max. přípustné míře znečištění stanovené dle tabulky z vyhlášky 428/2001 Sb. (tabulka platí pro odpadní vody z provozoven).

2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.

TabulkA (orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění pro vypouštěné odpadní vody do kanalizace)

Ukazatel				Symbol	Maximální koncentrační limit (mg/l)

reakce vody				pH						6,0 – 9,0

teplota					T						40°C

biochemická spotřeba kyslíku	BSK5						400

chemická spotřeba kyslíku		CHSK5						800

nerozpuštěné látky			NL						400

dusík amoniakální			N-NH4+					40

dusík celkový				Ncelk.						50

fosfor celkový				Pcelk.						10 rozpuštěné anorganické soli		RAS						1500

kyanidy celkové			CNcelk.						0,2

kyanidy toxické			CNtox.						0,1

nepolární extrahovatelné látky 	NEL						10

extrahovatelné látky			EL						50

tenzidy anionaktivní			PAL-A						10

rtuť					Hg						0,01

měď					Cu						0,5

nikl					Ni						0,1

chrom celkový				Crcelk. 						0,1

olovo					Pb						0,1

arsen					As						0,2

zinek					Zn						1

kadmium				Cd						0,05

salmonella sp.										negativní

# 10. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Množství vypouštění splaškové nebo průmyslové vody bude měřeno vodoměrem dle odebrané pitné vody. Pokud bude jako zdroj vody užívaná i soukromá studna, popřípadě jiný zdroj, bude množství vypouštěné vody předpokládané podle směrných čísel vyhlášky č. 428/2001 Sb.. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na dodávku a odvádění odpadních vod.

Objemový odtok z čistírny odpadních vod je zjišťován z přímého měření, z údajů Parshallova žlabu, který je umístěn na odtoku z ČOV, v měrné šachtě umístěné na výtoku z prostoru čistírny odpadních vod.

# 11. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na OÚ Nemojov		tel. :	    	499 397 534, 737 444 247

e-mail:	ou.nemojov@tiscali.cz

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace a ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení :

Hasičskému záchrannému sboru ČR 		150

Policii ČR						158

Povodí Labe, s.p.					495 088 730, 495 088 111

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP	499 318 274

Českou inspekci životního prostředí		495 773 111, 731 405 205

Český rybářský svaz.				495 214 940

Krajská hygienická stanice

Královéhradeckého kraje, ÚP Trutnov 		499 829 511

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

# 12. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel a odběratelé řídí ustanovením § 18 odst. 2 zákona 272/2001 Sb.,:

„Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.“

# 13. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích

kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod), popř. vodoprávní úřad.

13.1.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

##### 13.1.1.  KONTROLNÍ VZORKY

Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je dán Rozhodnutím vodoprávního úřadu referátu ŽP na vypouštění odpadních vod. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty, v letních měsících kdy nedochází k vtoku podpovrchových vod do kanalizace - červen, červenec, srpen a v zimních měsících - leden, únor.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut.

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných výustí se provádí minimálně 2 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných výustí se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení, vždy však v bezdeštném období  (léto 06-08, zima 01-02), tak aby nedocházelo k naředění odpadních vod podpovrchovými vodami.

##### 13.1.2. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky:

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

13.2.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

### Podrobnosti k uvedeným normám:

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# 14. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.